专业全画幅数码单反相机采购项目需求

# 一、设备需求

| 序号 | 设备类型 | 设备数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专业全画幅数码单镜反光相机机身 （配手柄、锂电池二块） | 5台 |
| 2 | 专业24-70mm f2.8镜头（配77MM UV镜） | 5个 |

# 二、招标参数

# 相机参数指标：

| 类型 | 数码单镜反光照相机 |
| --- | --- |
| 镜头卡口 | F 卡口（带有AF 耦合和AF 接点） |
| 有效像素 |
| 有效像素 | 不低于3630 万 |
| 图像传感器 |
| 图像传感器 | 35.9 × 24.0mm CMOS 传感器 |
| 总像素 | 不低于3677 万 |
| 除尘系统 | 清洁图像传感器、图像除尘参考数据（需要另购的Capture NX 2软件） |
| 存储空间 |
| 影像大小（像素） | • FX (36 × 24) 图像区域 7360 × 4912（L） 5520 × 3680（M） 3680 × 2456（S） • 1.2× (30 × 20) 图像区域 6144 × 4080（L） 4608 × 3056（M） 3072 × 2040（S） •DX (24 × 16) 图像区域 4800 × 3200（L） 3600 × 2400（M） 2400 × 1600（S） • 5 : 4 (30 × 24) 图像区域 6144 × 4912（L） 4608 × 3680（M） 3072 × 2456（S） • 动画即时取景中拍摄的FX 格式照片： 6720 × 3776（L） 5040 × 2832（M） 3360 × 1888（S） • 动画即时取景中拍摄的DX 格式照片： 4800 × 2704（L） 3600 × 2024（M） 2400 × 1352（S）注意：动画即时取景中所拍照片的宽高比为16 : 9。基于DX的格式适用于使用DX (24 × 16) 1.5×图像区域所拍的照片；基于FX 的格式适用于所有其它照片。 |
| 文件格式 | NEF （RAW）：12 位或14 位无损压缩、压缩或未压缩；TIFF （RGB）；JPEG：兼容JPEG-Baseline，压缩比（约）为精细（1 : 4）、标准（1 : 8）或基本（1 : 16）（文件大小优先）；最佳品质压缩可用；NEF（RAW） +JPEG：以NEF （RAW）和JPEG 两种格式记录单张照片 |
| 存储介质 | SD 和兼容UHS-I 的SDHC 和SDXC 存储卡； I 型CF 存储卡（兼容UDMA） |
| 双存储卡插槽 | 每张卡都可用作主要或备份存储空间，或用于分开存储NEF （RAW）和JPEG 图像；照片可在两张卡之间进行复制。 |
| 兼容的镜头 | 兼容AF 尼克尔镜头，包括G 型和D 型镜头（PC 微距尼克尔镜头受到某些限制）、DX 镜头（使用DX24 × 16 1.5 ×图像区域）、AI-P 尼克尔镜头以及非CPU AI 镜头（仅限于曝光模式A 和M）。不能使用IX尼克尔镜头、用于F3AF 的镜头以及非AI 镜头。镜头的最大光圈为f/5.6 或以上时可使用电子测距仪。 |
| 快门 |
| 类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
| 快门速度 | 1/8000-30 秒（以1/3、1/2 或1 EV 为步长进行微调）、B 门、X250 |
| 闪光同步速度 | X=1/250 秒；在1/320 秒或以下速度时，与快门保持同步（速度为1/250 至1/320 秒之间时闪光范围缩小） |
| 释放 |
| 释放模式 | S （单张拍摄）、CL （低速连拍）、CH （高速连拍）、Q （安静快门释放）、（自拍）、MUP （反光板弹起） |
| 曝光锁定 | 使用 AE-L/AF-L 按钮将光亮度锁定在所测定的值上 |
| ISO 感光度（推荐曝光指数） | 以1/3、1/2 或1EV 为步长在ISO 100-6400 之间进行微调。可在ISO 100 的基础上约减少0.3、0.5、0.7 或1EV （相当于ISO 50），或者在ISO 6400的基础上约增加0.3、0.5、0.7、1 或2EV（相当于ISO 25600）；自动ISO 感光度控制可用 |
| 动态D-Lighting | 可从自动、极高、高、标准、低或关闭中进行选择 |
| 自动对焦 |
| 自动对焦 | 高级Multi-CAM 3500FX 自动对焦感应器模组，具备TTL 相位侦测、微调、51 个对焦点（包括15 个十字型感应器）和AF 辅助照明器（范围约为0.5-3 m） |
| 侦测范围 | -2 至+19EV （ISO 100、20 ℃） |
| 镜头伺服 | 自动对焦（AF）：单次伺服AF（AF-S）；连续伺服AF（AF-C）；根据拍摄对象的状态自动启用预测对焦跟踪；手动对焦（M）：可以使用电子测距仪 |
| 对焦点 | 可选择51或11个对焦点 |
| AF 区域模式 | 单点AF ；动态区域AF（9、21 或51 点）、3D 跟踪、自动区域AF |
| 对焦锁定 | 半按快门释放按钮（单次伺服AF）或按下 AE-L/AF-L按钮可锁定对焦 |
| 闪光灯 |
| 内置闪光灯 | 使用按钮释放手动弹出闪光灯，指数为12，手动闪光时指数为12 （m、ISO 100、20 ℃） |
| 即时取景 |
| 模式 | 即时取景拍摄（静止图像）、动画即时取景（动画） |
| 镜头伺服 | 自动对焦（AF）：单次伺服AF（AF-S）；全时伺服AF（AF-F）；手动对焦（M） |
| AF 区域模式 | 脸部优先AF、宽区域AF、标准区域AF、对象跟踪AF |
| 自动对焦 | 可在画面的任何位置进行对比侦测AF （选择了脸部优先AF 或对象跟踪AF 时，照相机自动选择对焦点） |
| 动画 |
| 测光 | 使用主图像传感器的TTL 曝光测光 |
| 帧尺寸（像素）和帧频 | 1920 × 1080 ； 30p （逐行）、25p、24p；1280 × 720 ； 60p、50p、30p、25p；60p、50p、30p、25p 及24p 时的实际帧频分别为59.94、50、29.97、25、及23.976 幅/ 秒；选项同时支持高清和标准图像品质 |
| 支持的语言 | 中文（简体中文） |

# 镜头参数指标：

| 主要性能 | 镜头定位：135mm全画幅镜头 镜头用途：标准镜头 镜头类型：变焦 镜头结构：11组15片（包含3个ED 镜片，3个非球面镜片和1个纳米结晶涂层） 对焦方式：M/A（手动优先自动对焦）和M（手动对焦） 变焦方式：伸缩式镜头 滤镜尺寸：77mm 遮光罩：HB-40 |
| --- | --- |
| 光学参数 | 最大光圈：F2.8 最小光圈：F22 光圈叶片数：9片 焦距范围：24-70mm 最近对焦距离：0.38m 最大放大倍率：1/3.7倍 视角范围：带有35mm（135）格式的摄像角度：84度-34度20分 |

# 三、商务及其它要求

1、 交货期、交货地点

1.1  交货期：要求15天（日历天）。指合同生效后，中标人将全部货物运抵、安装调试完成并验收合格，正式交付用户使用所需的时间。

1.2  交货地点：用户指定地点。

2、验收方式

2.1  供应商必须确保供应的设备为原装正品，并负责免费安装、调试，安装调试完成后即由双方组成验收小组共同进行验收工作。

2.2  货物运抵交货地点后，采购人与供应商双方需马上派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收。箱内物品由双方在约定时间（到货后五天内）一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件，成交供应商须及时补交给采购人，如因此造成拖延，采购人有权按延期交货索赔。

2.3  所有货物保修期一年

3、付款方式

货到验收合格后两周内支付。

四、投标要求：

1.投标人按照招标文件要求制作投标文件，连同投标人营业执照、法定代表人证明书、法定代表人委托书装入档案袋密封，并加盖密封章。

2.营业执照和资质文件为复印件并加盖投标单位公章，法人证明及委托书为原件。

3.本次招标所报价格已含税，项目预算金额195000元。